## Slide 1: Commande du robot Koala par voix
04 février 2015
Etienne OUSS
Antoine VILLEDIEU de TORCY

## Slide 2: Objectifs
Commander le robot Koala par la voix
Quatre consignes
Plan de la présentation :
  Les étapes de la reconnaissance vocale
  Quelques détails sur la mise en œuvre
  Résultats, performances

## Slide 3: Les étapes de la reconnaissance vocale

## Slide 4: Découpage en trames
Signal stationnaire
Fech = 16 000 Hz
Longueur = 2n
Trames de 16ms (256 points)

## Slide 5: Extraction de descripteurs
Coefficients de prédiction linéaire (LPC)
Mel Filter Cepstral Coefficients (MFCC)

## Slide 6: Mesure de distance entre les morceaux
Distance locale
  Distance euclidienne entre les vecteurs de descripteurs
Distance globale : DTW
  Tableau des distances trame à trame dans l’ordre
  Plus faible distance cumulée pour un parcours de toute la matrice
Normalisation
  On rapporte la distance cumulée à la longueur des morceaux comparés

## Slide 7: Classification
Méthode inspirée de l’algorithme des k plus proches voisins
On enregistre les classes des exemples de la base par ordre de proximité jusqu'à obtenir k voisins de la même classe.
k grand  résultats très robustes.
k petit  plus adapté à des bases de données peu fournies

## Slide 8: Quelques détails sur la mise en oeuvre

## Slide 9: Première étude sous Matlab
Détermination des paramètres
  Ordre des LPC
  Nombre de MFCC
  Paramètre k de l’algorithme de classification
Validation de l’efficacité des descripteurs

## Slide 10: Code C++

## Slide 11: Résultats, performances

## Slide 12: Taux de classification
Bases de données élargie
LPC
  résultats homogènes
  performance de l’ordre de 75%.
MFCC
  résultats extrêmement robustes
  seulement pour les sons suffisamment voisés (pas « STOP »)
   On pourrait détecter séparément ce cas particulier
Locuteur unique
  Les résultats sont moins convaincants avec plusieurs locuteurs

## Slide 13: Commande du robot Koala
Par le port série
  Ouverture du port
  Envoi de consignes de vitesse en fonction de l’ordre
  Consigne par défaut : arrêt
  Fermeture du port

## Slide 14
Page intentionnellement laissée blanche

## Slide 15: THE END
Merci pour votre attention